## Slide 1
计算机学院 金正达 董佳鹏 官佳文 章晨冉
2024.8.17
Harbin Institute of Technology(Shen Zhen)
春日影CPU项目展示

## Slide 2
目录
Part 01
整体架构
Part 03
后端架构
Part 02
前端架构
Part 04
高速缓存
Part 05
Soc外设
Part 06
总结展望

## Slide 3
整体架构
PART 01

## Slide 4
整体架构
项目实现了一款基于龙芯架构 32 位精简版指令集的八级静态流水线的超标量顺序双发射 CPU。该 CPU 实现了大赛要求的指令，支持例外的精确处理。
拥有一级动态分支预测单元。
拥有 8KB 大小的一级指令缓存和 8KB 大小的一级数据缓存。
通过 AXI 协议接口与外部进行通信。

## Slide 5
前端架构
PART 02

## Slide 6
前端架构
分支预测
•2bit饱和计数器和分支目标缓存
•结合预解码的目标预测
•90%的预测准确率
InstBuffer
•两个指令缓存队列
•一周期最多压入两条指令
•一周期最多发射两条指令
•分开产生前后端暂停信号，实现解耦

## Slide 7
分支预测
2bit饱和计数器
和分支目标缓存
PHT and BTB
对于占据大多数的条件分支进行方向和目标地址的预测。
预译码
Predecoder
对于无条件直接跳转分支，默认方向为跳转，跳转地址由预译码得到。
优先级多选器
Priority
如果该分支为无条件直接跳转分支，则优先输出预译码的结果，否则输出PHT和BTB的结果。

## Slide 8
后端架构
PART 03

## Slide 9
后端架构
译码
发射
执行
访存
流水级
译码、发射、执行、访存、提交
执行单元
两个对称的执行单元，均包含算数执行单元与访存单元
提交
发射队列
深度为 8，非压缩式，非数据捕捉
提交
提交阶段进行异常处理

## Slide 10
CACHE主体架构
PART 04

## Slide 11
高速缓存设计
Cache设计
8KB二路组相联
伪LRU替换策略
VIPT的查询方式
DCache写策略
Write-Back
Write-Allocate
Cache流水级
指令Cache 2周期流水
数据Cache 3周期流水
Cache命中率
指令Cache：99.1%
数据Cache：99.6%

## Slide 12
Soc外设
PART 05

## Slide 13
基于官方提供的SoC进行修改
实现了VGA控制器，用于图片显示
实现LCD触摸屏功能，可以进行人机互动
SoC设计

## Slide 14
CPU和外设之间可以实现实时交互，从而操作LCD的显示和绘制LCD。目前集成了页面刷新，方块变色，随机数生成等几个小游戏。
LCD触摸屏
随机数生成器
方块变色和页面更新
开机页面-校徽

## Slide 15
总结展望
PART 06

## Slide 16
性能优化
流水化 DCache
将 DCache 划分为三个流水级，
降低访存的路径延迟。
乘法器
放弃传统的华莱士树，
采用 dsp 资源实现。
除法器
基于前导零的快速除法，参考论文 Rethinking Integer
Divider Design for FPGA-Based Soft-Processors。
寄存器堆
基于 LVT 的多端口寄存器堆，
参考开源 RISC-V 核心 cva5。

## Slide 17
性能成绩
在大赛提供的性能测试程序中，
我们的 CPU 主频达到了80MHz，
与性能测试基准的openLA500处
理器的IPC比值1.06,整体加速比
达到了1.94。
80
CPU 频率（MHz）
1.06
IPC 比值

## Slide 18
汇报人：金正达 董佳鹏 官佳文 章晨冉
汇报完毕
感谢观看